Hřiště Slavík
Produktový list
# Houpačka Monkey's Swing
Kotvení	zatloukací kotvení
Počet uživatelů max.	1
Podklad	dopadové plochy dle EN 1176 A: 12m2/ B:14,4m2
Použitý materiál	Smrkové dřevo / kov
Povrchová úprava	impregnace/žárový pozink
Rozměr	200 x 250 x 202
Údržba	dle ČSN EN 1176 - 1,2 2009
Velikost bezpečnostních zón	200 x 600/720
Vhodné pro	3-14 let

Houpačka je určena pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé osoby.
Houpačka Monkey's Swing obsahuje: 1x klasický Houpačkový sedák určený pro jedno dítě.
Houpačka Swing je vyrobena z kvalitních lepených hranolů ze severského smrku. Pro prodloužení životnosti jsou dřevěné části ošetřeny impregnací a kovové části žárovým pozinkem. Konstrukci doporučujeme natírat námi prodávanými a v praxi vyzkoušenými barvami Impranal. Houpačkový sedák je z nehořlavého trojvrstvého laminátu a splňuje normu pro veřejná hřiště. Výška volného pádu je 1,5 m a proto je nutné vytvořit povrch, který tlumí pád dle EN 1177. Jako vhodný tlumivý povrch doporučujeme dopadové desky Grass nebo Saf, které jsou jednoduché na instalaci i vlastní údržbu a zároveň chrání trávník pod hřištěm proti vyšlapání. Pro houpačku Swing je zapotřebí 12 m2 dopadové plochy.Dopadová plocha pod sestavou může být také tvořena sypkými materiály jako je písek, drcená kůra nebo kačírek o zrnitosti 4-8 mm. Doporučená vrstva sypkého povrchu je 30 cm. Součástí dodávky je kotvení vhodné pro zatravňovací desky.

Tomáš Slavík, Ohařice 8, 506 01 Jičín, mob. 604 250 700,
tomas@hristeslavik.cz www.hristeslavik.cz