POKYNY K INSTALACI

Příprava:
Odstraňte ornici, vyrovnejte a zhutněte stávající podloží. Na základní vrstvu urovnejte a zhutněte 10 cm štěrku (0/16). Aby byla zajištěna dostatečná propustnost vody, je třeba při dodání odstranit jemné částice (průměr zrna < 0,063 mm) ze směsi stavebních hmot.
Podkladová vrstva musí být dobře připravená (vodorovná a stabilní). Nejsou povoleny nerovnosti větší než 1 cm.

Položení zatravňovací pryžové desky proti pádu:
Na štěrkovou základní vrstvu položte speciální netkanou textilii, která je odolná proti zarůstání rostlin a substrátu se zrnitostí 0–4 (Ø v mm) v tloušťkou 5 cm. Před instalací zhutněte podle výšky. Ujistěte se, že povrch je rovný. Položte zatravňovací pryžové desky do poloviny. Desky zasypte dostatečně substrátem a zameťte. Musí být zajištěno úplné zaplnění otvorů v desce. Aplikujte travní semeno. Plochu pravidelně zalévejte, až do úplného vzrůstu trávy. Trávník pravidelně sekejte.

Pokyny k údržbě:
Zatravňovací pryžové desky jsou z hlediska normy nezávadné. Provozovatel musí zajistit pravidelnou kontrolu prostoru. Dodržujte prosím pokyny pro péči a údržbu.
Vizuální kontrola: týdenní vizuální kontrola k identifikaci zjevných zdrojů nebezpečí
Provozní kontrola: čtvrtletní kontrola opotřebení: kontrola zabezpečení polohy a trvanlivosti okrajů, eliminace možných zakopnutí, výměna desek v případě poškození nebo povrchového oděru
Hlavní prohlídka: každoroční intenzivní revize bezpečnosti a provozní bezpečnosti ochrany proti pádu, kontrola pevnosti spojovací a lemovací prvky.
V závislosti na vytížení desek by měly být komory znovu naplněny trávníkovým substrátem. Desky lze zvednout a zkontrolovat.

Dopadová plocha hřiště:
Dle normy EN1176/1177
Dopadová plocha podléhá zákonu o bezpečnosti výrobku. Na výrobek byl vystaven certifikát. Herní zařízení volte podle podle doporučené dopadové plochy výrobce herního zařízení. Výška volného pádu je podesta, horní příčka nebo horní poloha rukojeti při zavěšení do 1,5m. Kolem herního zařízení musí být zajištěn prostor pro pád o délce nejméně 1,5 m.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Kontrola a údržba:
Aby byla zodpovědně zajištěna bezpečnost výrobku, vyžadují položené desky pravidelnou kontrolu a údržbu. Zatravňovací pryžové desky jsou navrženy pro dlouhou životnost díky vysoké kvalitě materiálu. Splňují normu dle DIN EN 1177. Trvanlivost desek závisí na vnějších vlivech (vandalismus, umístění, počasí, UV záření, oblast použití).
Kromě oblasti použití (např. pod houpačkami) dochází k frekventované zátěži. Je nutná pravidelná péče a údržba.
Nepříznivé podmínky prostředí, které mohou mít vliv na vlastnosti desek (znečištění polétavým prachem, pobřežní lokality, písčité oblasti). S pravidelnou údržbou a péčí dosáhnete vysoké životnosti, až po dobu deseti let. To mnohonásobně převyšuje životnost všech alternativních materiálů určených pro ochranu proti pádu. Výrazně vyšší náklady na údržbu a splnění vlastností dopadové plochy a životností jsou v porovnání s pískem, kačírkem, kůrovým mulčem a dřevěnou štěpkou.

Bezpečnostní riziko!
Pryžové desky, které jsou hodně využívány, ohroženy vandalismem nebo umístěny blízko pobřeží v extrémních povětrnostních podmínkách mají zkrácený interval prohlídek (kontrola a údržba). Platí to i pro různé rekreační oblasti a herní prostory, kde je vysoká frekvence opotřebení desek (například: u dětského zařízení, ve vstupních nebo odpočinkových prostorách). U dětských hřišť kde dochází při jednostranném pohybu dochází k velkému opotřebování. Opotřebované desky je nutné vyměnit. V případě výměny nebo opravy používejte náhradní díly od výrobce. Pro splnění norem o bezpečnosti provozu musí provozovatel dokládat pravidelné (prohlídky, údržbu a opravy)
revizní kontroly. Provozovatel je zodpovědný za údržbu a opravu pryžových desek. Během instalace nebo po dobu údržby musí být prostory pro děti uzavřeny.
Drenážní systém musí být udržován trvale funkční. O těchto požadavcích a povinnostech se určitě informujte, protože jsou částečně uvedeny v normách EN 1176/1177.