Montážní návod: ZAHRADNÍ LAVIČKA MASIV (strana 1)

Po vybalení získáte: 16x latě (jedna lať je označena štítkem výrobce – doporučujeme ji dát druhou od shora), 2x kovová kostra (nohy), spojovací materiál (32x šroub vratový, 32x podložka a 32x matice), nářadí – klíč č. 10

Postavíme kovové nohy na rovnou plochu ve vzdálenosti od sebe cca 110cm. Vezmeme 2 šrouby, prostrčíme otvorem v lati (opatrně u latí s nátěrem), přiložíme ke kovové konstrukci a z druhé strany navlékneme podložku a dotáhneme matici. Matici dotáhneme s citem, tak aby nedošlo k prohloubení hlavičky šroubu do dřeva. Toto opakujeme do poslední latě.

Na závěr zkontrolujeme dotažení matic a tím je montáž hotová. Lavička je připravená k využití.

Montážní návod: ZAHRADNÍ LAVIČKA MASIV (strana 2)

Lavička slouží k pohodlnému sezení a odpočívání ve vaší zahradě, v parku, v kavárnách, cukrárnách, hotelech, v restauracích, v  mateřských školách a školách, veřejných hřištích. Použít můžete jak v interiéru tak exteriéru.

Pokyny k použití:

Zahradní lavička masiv poskytuje velice pohodlné sezení díky natvarování sedadla a opěradla. Zahradní lavička masiv může být dodávána bez povrchové úpravy.

Pokud bude lavička umístěna do vnitřního prostředí, doporučujeme povrchovou úpravu vhodnou barvou na dřevo, která je vhodná do interiéru.

Pro venkovní využití lavičky doporučujeme dřevo natřít vhodným impregnačním nátěrem na dřevo. Impregnační nátěr slouží k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami a škůdci. Držte se návodu výrobce impregnace. Vrchní nátěr zvolte kvalitní ochrannou barvu na dřevo s UV filtrem. Dodržujte doporučení na obalu výrobce barev. Obnovovat nátěr každé 2-3 roky dle opotřebení a přírodních podmínek.

Zahradní lavička masiv může být také dodávána v již nabarveném(natřeném) odstínu dle Vašeho výběru. Dřevo které je již natřené, otvory pro šrouby mohou být zanešené steklou barvou v díře. Pro informaci o nátěru k již zakoupené lavičce kontaktujte výrobce.

Kovové nohy nastříkány speciální protikorozní černou barvou na kov.

Zahradní lavička masiv je vhodná do interiéru i exteriéru pro komerční i privátní využití. Pouze k rekreačním účelům, neslouží k cvičebním účelům. Nosnost lavičky 150kg nebo 3 osoby.

Ukotvení:

Lavičku můžete umístit kamkoliv na rovný zpevněný povrch (z důvodu postupného zapouštění do půdního povrchu doporučujeme podložit nohy dlaždicemi). Lavičku při umístění na veřejné prostranství doporučujeme kotvit pomocí šroubového kotvení (není součástí, lze u nás objednat).

Zahradní lavička masiv může mít riziko zranění pro osoby a děti  omezenou schopností pohybu a orientací. Výrobce doporučuje lavičku pevně ukotvit k terénu.

Pokyny k údržbě a likvidaci:

V případě znečištění lavičku otíráme vlhkým hadříkem. Dřevo je přírodní materiál a může měnit vlastnosti v závislosti na typu povětrnostních podmínek. V zimě doporučujeme lavici chránit před vlhkostí a umístit na místo, kde bude chráněna před deštěm a sněhem. Zvýšíte tím životnost lavičky.

Likvidaci zahradní lavičky masiv odvezte do nejbližšího sběrného dvora.

Balení:

Lavička je balena ve dvou balících (dřevěné latě a kovové nohy) . Baleno je v ochranné, nepromokavé a nárazuvzdorné folii. Celková váha obou balíků 30kg.

Náhradní díly:

Můžete objednat u výrobce.

Je zakázáno jakékoliv kopírování a napodobování bez souhlasu výrobce.

Montážní návod: ZAHRADNÍ LAVIČKA MASIV (strana 3)

Záruka:

Záruka na materiál kovové části nohou 5 roků. Na dřevěné latě 2 roky.

Na povrchovou úpravu dřeva a kovových noh je záruka dle zvolené barvy výrobce barev.

Záruka se nevztahuje na neošetřené dřevo. V případě vlastního nátěru, výrobce nenese zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na nadměrné přetížení nebo namáhání jiným způsobem než je určeno výrobcem. Doporučené zatížení je určeno výrobcem.

Záruka se nevztahuje na vlastní montáž zákazníkem. Za vlastní montáž výrobku si zákazník zodpovídá sám.

Servis:

Veškeré náhradní díly jsou dostupné u výrobce. Pro náhradní díly kontaktujte výrobce.

Záruční list:

Doklad o koupi slouží jako záruční list. Záruka na výrobek je poskytnuta v délce 24 měsíců a může být prodloužena výrobcem.

Určeno pro privátní a veřejné používání.

Lavička není herní prvek.

Český výrobek

Výrobce: Tomáš Slavík, Ohařice 8, 506 01  Jičín, Česká republika

Kontakt: 604 250 700, 732 306 059, 776 844 606

www.hristeslavik.cz

Prohlášení o shodě bylo vydáno.

Děkujeme za nákup naší lavičky

Přejeme příjemné chvíle strávené na lavičce